Инструкция по замеру окон для вертикальных жалюзи

# Расчет ширины жалюзи

К  ширине оконного проема можно прибавить 5–20 см. (и более) для сдвига ламелей в сторону в случае, если при данных прибавлениях карниз поместится между стенами. Ширина жалюзи должна быть кратной 8.

## Расчет высоты  жалюзи (до подоконника)

К высоте оконного проема можно прибавить 5– 20 см.  для кронштейна в случае, если при данных прибавлениях жалюзи поместятся по высоте между выступающим подоконником и потолком.

При креплении жалюзи в потолок следует замерить расстояние от выступающего подоконника до потолка, а затем из данного расстояния  вычесть приблизительно 1 см. (отступ от подоконника).

Если жалюзи по желанию заказчика должны закрыть выступающий подоконник.

При желании заказчика можно сделать жалюзи ниже выступающего подоконника, батареи или других препятствий.  Обойти препятствия можно следующим образом: при креплении жалюзи к стене следует  использовать удлиненные (до 15 см) кронштейны. Либо можно крепить к потолку, отступив от окна такое расстояние, чтобы жалюзи обходили и закрывали подоконник.

## Что необходимо учитывать

Установка жалюзи мастером производится в:

- бетонные потолки,

- деревянные потолки

- гипсокартонные потолки,

- потолки «армстронг»

- кирпичные, бетонные и деревянные стены, в тонкий металлический профиль (профильная труба).

Установка жалюзи мастером не производится в сплошные металлические конструкции (уголок, швеллер и т.д.)

При заполнении Бланка Заказа следует обратить внимание на то, что
 «Высота Жалюзи» включает в себя карниз, кронштейны и высоту ламели.

# Footnotes

Рекомендуется прибавлять более 15 см. над верхним откосом, чтобы при установке и сверлении миновать металлическую перемычку (уголок,  швеллер и т.д.), если  таковая имеется.